# Указания за монтаж и експлоатация на LED ленти RGB

Монтажът трябва задължително да се извърши от квалифициран електротехник.

Преди да пристъпите към монтаж се, запознайте с конкретните параметри и предписания за всяко устройство включено в комплекта (входно и изходно напрежение,  мощност, клас на защита от вода и прах IP и т.н.), отбелязани  на опаковката и / или върху самия продукт .Препоръчително е, преди да залепите лентите на постоянното им място, да напаравите и тествате веригата на пода.

Необходимо е да да ползвате продукта съгласно предписанията, като се съобразявате с посочените характеристики и ограничения.

При монтаж или демонтаж, уверете се, че захранването в мрежата е изключено и продуктът не е под напрежение. Извършването на каквито и да било действия при включено напрежение носи потенциална опасност от поражения от електрически ток.

Важно е да спазвате означенията. 
Инструкциите са върху самите устройства

Захранващият блок е началото на веригата.

С L (фаза) и N (нула) са означени входовете за мрежовото напрежение 220 V.

Изходите за 12V  са означени с + и -(COM). Kъм тези изходи свързвате единия от черните конектори като червения кабел е +, а черния е  -. 
Към кръглата букса на конектора, свързвате женската бяла букса на контролера ( от пликчето с дистанционното). 

В другия край на контролера включвате PIN конектора на първата лента, спазвайки поляритета - белият кабел на лентата към + означен на платката на контролера.

В края на 5 тия метър на лентата поставяте още един PIN конектор, както в началото. 
Така краят на първата лента се поставя в усилвателя (amplifier) от към означението INPUT отново спазвайки поляритета. В противоположния край на платката ма усивателя включвате с PIN началото на втората лента.



В кръглата букса на усилвателя подавате 12V ток с помощта на черния конектор. 
12V за усилвателя взимате от захранването ( имате още едни незаети клеми + и -) като изтегляте 10 метров кабел 2*0.5 и на 5м пускате отклонение към първия усилвател. 

Връзката между 2 рата и  3 тата ролка лента е същата като между първата и втората (вижте схемата от линка към усилвателя).

Изолирайте добре връзките на кабелите срещу проникване на вода и за избягване на късо съединение .

При  монтажа осигурете възможност за конвекция на въздуха около захранванващия блок с оглед неговото охлаждане и осигуряване нормални условия за неговата експлоатация.

При съмнение относно начина на свързване или ползване на продукта, обърнете се към наш представител.

Не рискувайте с неподходящи захранващи устройства, адаптери или неоразмерени токови схеми и неквалифициран монтаж, за да избегнете повреди, злополуки и загуба на гаранцията.

Фирмата предоставя свободен достъп в публичното пространство (в сайта си и в магазинната мрежа) за повечето от възможните схемни решения, проспектни материали и паспорти за всички предлагани продукти, като предоставя и техническо съдействие

ФЛАГ АПЕКС ООД не носи отговорност за щети, възникнали вследствие на неправилен монтаж и експлоатация.

Изхвърляйте само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба електрооборудване.

Настоящият продукт отговаря на изискванията на директиви:  2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС